## Slide 2
Ansteuerung einer Schrittmotor-Achse mit DSpace DS1104 und Simulink
Produktionstechnik II Praktikum Wintersemester 2014/2015

## Slide 3: Inhalt
Einleitung/Informationen zu Simulink und Dspace
Ausgangssituation
Aufgaben
  Programm-Review
  Test der Endschalter
  Einlesen und Einregeln der Soll-Position
  Einbindung der Endschalter in die Software
  Ergänzung eines Multiport-switch
Gesamtprogramm
Ausblick
Aktiver Lernanteil
Schlusswort

## Slide 4: Einleitung/Informationen zu Simulink und Dspace (1/3)
Simulink
  Software vom Hersteller „The MathWorks“
  Zusatzprodukt zu Matlab
  Modellierung mithilfe von kontinuierlichen oder diskreten grafischen Blöcken
  Quelle: ctms.engin.umich.edu

## Slide 5: Einleitung/Informationen zu Simulink und Dspace (2/3)
Dspace
  Hauptsitz in Paderborn
  Anbieter von Entwicklungswerkzeugen für Steuergeräte
Hardware
  DS 1104 R&D Controller Board
  CP1104 Connector Panel
Software
  ControlDesk
  Überwachung und Kontrolle der erstellten Variablen im
  Simulink-Modell

## Slide 6: Einleitung/Informationen zu Simulink und Dspace (3/3)
Quelle: http://project2009aetest.yolasite.com/pictures.php

## Slide 7: Ausgangssituation
Aufbau/Schaltplan zwischen Power Supply, GeckoDrive
Motoreinheit und CP1104
Regelkreis zum Vergleich zwischen Ist- und Sollposition
Simulink Programm
ControlDesk-Oberfläche zur Steuerung des Programms

## Slide 8: Aufgaben
Programm-Review
Bausteine:
Ovale als Kontrollpunkte
Rechtecke als Operationen
Rauten als Verzweigungen
Verbindungspfeile

## Slide 9: Aufgaben
Einbindung und Test der Endschalter
Einbindung zunächst direkt über den GeckoDrive
Schalter nicht im Simulinkmodell integriert
Funktion Gegeben, aber keine Überwachung durch die Software

## Slide 10: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
Erstellung eines Simulink-Modells mit dem DS1104SER_RX Block

## Slide 11: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
erfolgreicher Test des Modells in ControlDesk

## Slide 12: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
Konzept zur Auswertung der Positionsangabe
  String: „X10000Y12000Z08000F12345E“
  ASCII-Code: 88 49 48 48 48 48 89 49 50 48 48 48 90 48 56 48 48 48 70 49 50 51 52 53 69
  Annahme: Ansteuerung der Y-Achse

## Slide 13: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
Konzept zur Auswertung der Positionsangabe
  Betrachtung der Stellen 8 bis 12 des Strings
   49 50 48 48 48
  Jeweils 48 abziehen für tatsächlichen Zahlenwert: 1 2 0 0 0
  Zusammenführung: 1*104 + 2*103 +0*102 +0*101 +0*100 =12000
  Übergabe des ermittelten Wertes an das Simulink-Programm.

## Slide 14: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
Konzept zur Auswertung des Vorschubs
  Schrittmotor dreht 1,8° pro Schritt 200 Schritte / Umdrehung
  1 Schritt entspricht 0,033 mm Weg
   0,033 mm *200 Schritte = 6,6 mm Weg bei einer Umdrehung

## Slide 15: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
Konzept zur Auswertung des Vorschubs
  Beispielrechnung
    Vorschubwert: 700 mm / min
    106,06 Umdrehungen / min
    1,77 Umdrehungen / sec

## Slide 16: Aufgaben
Einlesen und Einregeln der Sollposition
Konzept zur Auswertung des Vorschubs
    1,77 Umdrehungen / s * 200 Schritte /Umdrehung = 354 Schritte / s
    damit auch 354 Perioden / s
    1000 ms / 354 Perioden = 2,82 ms
     die Periodendauer für den Pulsgenerator liegt also bei 2,82 ms
    Der eingelesene Vorschub kann somit eingesetzt werden.

## Slide 17: Aufgaben
Einbindung der Endschalter in die Software

## Slide 18: Aufgaben
Ergänzung eines Multiport-switch
Umschaltung zwischen Programmablauf mit Sollpositionsbestimmung und manuellem Verfahren
Drei Eingangszustände:
  vorwärts fahren
  rückwärts fahren
  normaler Betrieb
Ermöglichung einer Art Kalibrierfahrt.

## Slide 19: Gesamtprogramm

## Slide 20: Ausblick
Konzeptumsetzung serielle Kommunikation und Substitution des Schiebereglers durch RX-Block in Simulink
Einbindung eines Encoders zur Sendung von Rückgabewerten
Ergänzung für die Gesamtmaschine: Ansteuerung aller Achsen über die gleiche Software

## Slide 21: Aktiver Lernanteil
Aufgaben
Erstellt ein Simulink-Modell zur Anzeige eines Sinus auf einem Oszilloskop. Experimentiert dann mit den Parametern Amplitude, Frequenz, Phase und Offset.
Erstellt ein neues Simulink-Modell und zusätzlich eine ControlDesk- Oberfläche. Hier soll man während der Simulation die gleichen Parameter wie in Aufgabe 1 mithilfe von geeigneten Bedienelementen einstellen können.

## Slide 22: Aktiver Lernanteil
Vorgehen
Matlab 2013a öffnen
Dspace Plattform rti1104 auswählen
Simulink öffnen und neues Modell erzeugen
Blöcke auswählen, um Sinus auf Oszilloskop anzuzeigen
Simulation des Modells
Parameter verändern

## Slide 23: Aktiver Lernanteil
Vorgehen
Neues Modell erstellen zur Simulation in Controldesk
built model ausführen
Controldesk 5.0 öffnen
sdf-Datei auswählen und in die ds1104-Plattform ziehen
Neues layout erstellen
Plot erstellen
Instrumente erstellen, um z.B. Frequenz und Amplitude verändern zu können

## Slide 24: Schlusswort
Praktikum hat verschiedene Möglichkeiten zur Ansteuerung eines Schrittmotors aufgezeigt
Erweiterung der Kenntnisse über Matlab/Simulink
Erfahrungen mit der Bedienoberfläche ControlDesk
Vorstellung weiterer Programme (SPS, LabView, Arduino)zur Wissenserweiterung