## Slide 1
SPS ET 200SP
Digitale In-/Outputs
E0.0 A0.0
E0.1 A0.1
E0.2 A0.2
E0.3 A0.3
E0.4 A0.4
E0.5 A0.5
E0.6 A0.6
E0.7 A0.7
Induktiver Sensor A1
SmartController
XDIO
E1001 A1
E1002 A2
E1003 A3
E1004 A4
E1005 A5
E1006 A6
E1007 A7
E1008 A8
E1009
E1010
E1011
E1012
Vakuumsaugdüse
E1
Druckluftventil des Druckluftzylinders
E1
Verknüpfung der Komponenten über digitalen Signale

## Slide 2: Digitaler Signalschaltplan
SPS ET 200SP
Digitale In-/Outputs
E8.0 A4.0
E8.1 A4.1
E8.2 A4.2
E8.3 A4.3
E8.4 A4.4
E8.5 A4.5
E8.6 A4.6
E8.7 A4.7
M
Induktiver Sensor
E
Vakuumsaugdüse
M
Druckluftventil des Druckluftzylinders
E = digitaler Eingang
A = digitaler Ausgang
M = Masse
A MPS-500 E
M
E A
SmartController XDIO
Digitaler Input E1001
Pin 1 (Eingang) Pin 2 (Rückleiter)
Digitaler Output A1
(+) Pin 25
(-) Pin 26
Digitaler Output A2
(-) Pin 28
(+) Pin 27
Versorgungsspannung
Pin 41 Pin 42
Masse
Pin 49 Pin 47
Pin 48
Digitales Signal
Masse
Versorgungsspannung 24 V
Stand-PC
Basler Kamera

## Slide 3
Verknüpfung der Signale über die Schnittstelle Siemens ET 200SP im TIA Portal
&
E0.0
E0.1
A0.1
E0.0 | E0.1 | A0.1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
E0.0:
Wenn der Schlitten an der Station ist, ist das Signal 1.
Wenn der Schlitten nicht an der Station ist, ist das Signal 0.
E0.1:
Wenn die Montage vom Delta-Roboter nicht vollständig durchgeführt wurde, ist das Signal 0
Wenn die Montage vom Delta-Roboter vollständig durchgeführt wurde, ist das Signal 1
A0.1:
Wenn der Schlitten an der Station ist und die Montage nicht vollständig durchgeführt wurde, ist das Signal 1