## Slide 1: Kommissionierung: Station 1
Autoren: Florian Leben, Mario Wollschläger
Erstellt: 12.10.2021
Technischer Systementwurf

## Slide 2: Technischer Systementwurf
Positionierung der Einzelteile
(4x)
Warenträger
Entnehmen des WT vom Fließband
Subaufgabe
Rückführung des WT auf das Fließband
Auslösen der Weitergabe
Doppelwirkender Druckluftzylinder
Subaufgabe
Doppelwirkender Druckluftzylinder
Freigabe der Halteeinrichtung
(Drucklufzylinder)

## Slide 3: Positionierung
Logo Links
Logo Rechts
Grundplatte
Schriftzug

## Slide 4: Positionierung
Teil
Einzelteile sind geordnet in einem Magazin gespeichert
Ein Teil wird aus dem Magazin entnommen
Teil wird auf dem WT positioniert
Magazin:
Nachrücken durch Schwerkraft
Federrückgestellter Druckluftzylinder
Siehe Folgeseite

## Slide 5: Positionierung
Teil wird auf dem WT positioniert
Grundplatte:
Schieben bis Anschlag auf WT
Schriftzug, Logoteile
Scheiben auf Loch in Schablone, Stempel zum Sicherstellen der Position (Federrückgestellter Druckluftzylinder)

## Slide 6: Legende
Mechanik
Aktor
Sensor
Pneumatik
Elektronik
Beschreibung
Teilefluss
Signal
Energie

## Slide 7: Systemübersicht, Schnittstellen
SPS
Förderband
Haltevorrichtung
Zylinder
Sensor
Entnahme
Zylinder
Sensor
Zylinder
Sensor
Magazin
Zylinder
Sensor
Magazin
Zylinder
Sensor
Magazin
Zylinder
Sensor
Magazin
Ventilblock

## Slide 8: Komponenten
4x Magazin
Entnahme Einheit
Haltevorrichtung
Ventilblock
SPS

## Slide 9: Haltevorrichtung
Förderband
Haltevorrichtung
Zylinder
Sensor
Digitales Eingangssignal zur SPS
1x Drucklufteingang: 6-8 Bar
Erkennt Wagen
Stoppt den Wagen
Einfachwirkend, Federrückgestellt
Induktiv
Wagen
Wagen
Digitales Eingangssignal zur SPS

## Slide 10: Magazin
Zylinder
Sensor
Magazin
Einfachwirkend, Federrückgestellt
Erkennt leeres Magazin
Digitales Eingangssignal zur SPS
1x Drucklufteingang: 6-8 Bar
Material

## Slide 11: Entnahme
Entnahme
Zylinder
Sensor
Doppeltwirkend,
Mit Positionserkennung
Digitales Eingangssignal zur SPS
2x Drucklufteingang: 6-8 Bar
WT
WT

## Slide 12: Ventilblock
Ventilblock
7x Druckluftausgang: 6-8 Bar
Digitales Steuersignal der SPS
Druckluft: 6-8 Bar

## Slide 13: SPS
SPS
8x Digitaler Input (Sensoreingänge)
7x Digitales Steuersignal zum Ventilblock
Gleichstrom: 24V
HMI

## Slide 14: Lageplan
Hinter der Station
Entnahme
Förderband
WT
M1
M2
M3
M4
WT
Wagen
Haltevorrichtung
Ventilblock
SPS