## Slide 1
Station 2
„Kleben“
Druckluft
Elektrische Energie
Klebstoff
Tray & Komponenten
Druckluft  translatorische Bewegung
Elektrische Signale
Dämpfe
Tray & Komponenten + Klebeschicht
Technischer Systementwurf der Station 2 „Kleben“

## Slide 2
Transfer
zwischen
Förderband & Station
Transport
zwischen
Transferstation & Kleben
Klebestation
Objektträger
Objektträger + Klebeschicht
SPS
Prüfung – Tray (nicht) vorhanden
Signal – Tray (nicht) vorhanden
Aufforderung – Stopper aus-/ einfahren
Signal – Stopper aus- / eingefahren
Objektträger
Aufforderung – Transferzyl. ein- / ausfahren
Signal – Transferzyl. ein- / ausgefahren
Aufforderung – Förderer nach links / rechts verfahren
Signal – Förderer linke / rechte Endposition
Aufforderung – LED Lampe ein- / ausschalten
Signal – LED Lampe ein- / ausgechaltet
Aufforderung – Klebevorgang beginnen / beenden
Signal – Klebevorgang begonnen / beendet
Prüfung – Käfigzylinder hoch- / runterfahren
Signal – Käfigzylinder hoch- / runtergefahren
Aufforderung – Käfigzyl. runter- / hochfahren
Signal – Käfigzyl. runter- / hochgefahren
Objektträger + Klebeschicht
Aufgliederung der Ein- / Ausgänge zwischen den Komponenten